# ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Результаты гидравлического расчета

# Котельная «Центральная котельная»

По результатам гидравлических расчетов проблем в функционировании системы котельной нет. Располагаемые напору у потребителей находятся на допустимом уровне, узких мест по участкам трубопроводов так же нет.

# Котельная «База»

В перспективе схема теплоснабжения от котельной База сокращается значительно. Суммарная нагрузка с 0,95 Гкал/ч сокращается до 0,14 Гкал/ч, при этом диаметры трубопроводов сохраняются.

В результате расчетов новой (сокращенной) схемы подтверждается отсутствие проблемных участков.

# Котельная «Пожарная часть»

Пьезометрический график по направлению от котельной Пожарная часть до потребителя по адресу ул. Ленинская 101/9

Пьезометрический график по направлению от котельной Пожарная часть до потребителя по адресу ул. Ленинская 95в

По результатам гидравлических расчетов узких мест в тепловых сетях не обнаружено, располагаемые напоры у потребителей в требуемом диапазоне.

Увеличение тепловой нагрузки и расхода теплоносителя не вызывает осложнений при функционировании системы.

# Котельная «Служба заказчика»

На перспективу предусмотрено сокращение зоны теплоснабжения от котельной с сокращением тепловой нагрузки.

По результатам гидравлических расчетов узких мест в тепловых сетях не обнаружено, располагаемые напоры у потребителей в требуемом диапазоне.

# Котельная «ЦРБ»

По результатам гидравлических расчетов узких мест в тепловых сетях не обнаружено, располагаемые напоры у потребителей в требуемом диапазоне.